## Slide 1: 绿色荧光蛋白GFP的原核蛋白表达、纯化 及性质鉴定（1）
实验内容：
利用细菌蛋白抽提试剂盒裂解大肠杆菌，提取可溶性总蛋白
分离纯化：利用金属螯合层析，从细菌可溶性蛋白裂解液中
分离纯化GFP蛋白

## Slide 2: 实验原理——裂解大肠杆菌提取表达蛋白
利用细菌蛋白抽提试剂盒裂解大肠杆菌提取表达蛋白，试剂盒中使用温和的非离子型去污剂提取大肠杆菌中表达的重组蛋白，抽提试剂中添加了溶菌酶和核酸酶，可提高蛋白质提取效率并减轻因DNA引起的粘稠现象，有效避免蛋白降解，保持蛋白质的生物学活性。

## Slide 3: 实验器材及试剂
仪器：高速冷冻离心机、漩涡混合器、旋转摇床
耗材： 500 mL离心瓶、15 mL离心管、50 mL离心管
试剂： 4/5人大组配1份
细菌蛋白抽提试剂 TieChui E.coli Lysis Buffer
100 mM 蛋白酶抑制剂PMSF
50%甘油（公用）
1.0 mol/L，pH8.0 Tris-HCl缓冲液（公用）

## Slide 4: 操作步骤：从大肠杆菌中提取可溶性总蛋白
1.1 用离心瓶分装收集150 mL菌液，离心（8 000×g，10 min，4℃ ）；
1.2 将上清倒掉，离心瓶倒扣于桌面的吸水纸上5-10 s；
1.3 在离心瓶中加入PBS缓冲液40 mL，用塑料滴管吸打吹散菌体沉淀，使菌体沉
淀重悬于PBS缓冲液中；
1.4 称量并记录1个空白50 mL离心管的重量，将上一步重悬得到的菌体沉淀转移至
50 mL离心管中；
1.5 离心（8 000×g，10 min，4℃ ），弃去上清，离心管倒扣于桌面的吸水纸上
5-10 s；
1.6 再次在天平上称量有菌体沉淀的50 mL离心管重量，扣除空白离心管重量得到
菌体沉淀的重量，并记录；
1.1-1.6步骤课前已提前完成，直接从1.7开始做

## Slide 5: 操作步骤：从大肠杆菌中提取可溶性总蛋白
1.7 按照菌体沉淀重量配制细菌蛋白提取液（每克菌体沉淀加入10 mL细菌提取液）。
细菌蛋白提取液配制比例如下：
900 μL Tris-HCl缓冲液（20 mmol/L，pH8.0）
100 μL TieChui E.coli Lysis Buffer
10 μL 100 mM 蛋白酶抑制剂PMSF
1.8 在50 mL离心管中加入细菌蛋白提取液，用一次性滴管轻轻吸吹直至菌体完全重
悬，然后将菌体全部转入配制细菌蛋白提取液的15 mL离心管中；

## Slide 6: 操作步骤：从大肠杆菌中提取可溶性总蛋白
1.9 将离心管固定在旋转混匀仪上室温旋转混匀，30 rpm，30 min；
1.10 将离心管在天平上配平， 8000 g，4℃离心1 min，检查沉淀颜色，确认表达
GFP蛋白的细菌是否已经裂解成功；
1.11 如沉淀仍然很绿，转移上清后，在沉淀中再加入5 mL的细菌蛋白提取液，室温
旋转混匀20 min，继续离心取上清；
1.12 所有上清转移至量筒中测量体积，加入50%甘油至终浓度5%，混匀；
1.13 所得大肠杆菌可溶性蛋白上清样品用于本次课金属鳌合层析分离纯化GFP。