## Slide 1: 绿色荧光蛋白GFP的原核蛋白表达、纯化 及性质鉴定（2）
实验内容：
超滤浓缩
纯化后GFP样品的凝胶过滤脱盐
Bradford蛋白质含量测定

## Slide 2: 凝胶过滤脱盐
原理参见凝胶过滤层析法（慕课第4章第2节：凝胶过滤层析）。
凝胶过滤层析的应用广泛，可用于生物大分子的分离纯化、蛋白质相对分子质量测定、蛋白质样品溶液的脱盐、浓缩。此外，也可用于样品的去热源和脱色等。

## Slide 3: 实验器材试剂
仪器：AKTA start蛋白纯化层析系统、真空过滤装置
耗材：
HiTrap Desalting, 5 mL脱盐柱（GE Healthcare）
用于溶液抽滤的0.45 μm滤膜
2 mL、5 mL注射器
1.5 mL、15 mL、50 mL离心管

## Slide 4: 实验器材试剂
1. 脱盐缓冲液： 200 mL（4人大组配1份） 50 mmol/L Tris-HCl，pH7.9，5%甘油，需对溶液抽滤
2. 超纯水（公用，AKTA层析用）：118房间水池边
3. 20%乙醇（公用，AKTA层析用）：118房间水池边

## Slide 5: 脱盐缓冲液的抽滤
操作同上次课Binding Buffer A的抽滤

## Slide 6: 操作步骤：GFP的凝胶过滤脱盐
1. 超滤浓缩后的GFP样品配平，离心（20 000×g，10 min，4℃）；
2. 小心吸取上清至新的1.5 mL离心管；
3. 将样品拿到AKTA仪器处，开始凝胶过滤脱盐实验。

## Slide 7: 仪器操作
详见AKTA start蛋白纯化层析系统的操作指南《AKTA start简易指南(脱盐)》

## Slide 8: 需要保留的样品溶液
样品1（每个大组 保留3管）：GFP可溶性总蛋白提取液，保留250 μL每管，共3管，测量并记录总蛋白提取液上柱的体积。
样品2（每个大组 保留3管）：测量上样透过峰的体积（合并上样出峰开始到峰结束的体积），合并GFP透过峰的所有管样品，测量并记录透过峰体积，保留1 mL每管，共3管，剩余的扔掉。
样品3：凝胶过滤层析得到的脱盐后GFP样品溶液，每个大组保留3管，每管250 μL。（本次课）
样品3：本次实验需要用1管，用于蛋白质含量测定。样品管做好标记，按照要求放到公共地点统一保存。
剩余的脱盐后GFP样品溶液需要上交。每人的实验记录本上要求做好样品保存记录。

## Slide 9: 实验结束需要完成的事情
1. 各组将实验用具洗净收拾好，移液器调到最大刻度，吸头盒补充吸头；
2. 本次实验得到的凝胶过滤脱盐后的GFP样品，分装为250 μL/管，每个大组共保留 3 管，其中1管用于本次课蛋白质含量测定。另外2管上交保存于-20℃；
3. 将剩余的脱盐后GFP样品溶液上交，所有样品按照要求放到公共实验台统一保存。
老师检查后学生方可离开