## Slide 1: 绿色荧光蛋白GFP的原核蛋白表达、纯化 及性质鉴定（2）
实验内容：
1. 超滤浓缩
2. 纯化后GFP样品的凝胶过滤脱盐
3. 蛋白质含量测定：用考马斯亮蓝G-250微量反应板比色法（Bradford法）测定样品的蛋白质浓度。

## Slide 2: 慕课学习章节
第3章 生物大分子定量测定技术
3.1 概述
3.2 紫外-可见吸收光谱分析
3.6 蛋白质定量测定：Bradford法
3.7 标准曲线制作与蛋白质浓度计算
3.9 酶标仪的使用
3.10 考马斯亮蓝G-250溶液配制

## Slide 3: 待测样品
3个待测样品，分别是：
样品1：GFP可溶性总蛋白提取液
样品2：GFP透过峰
样品3：凝胶过滤脱盐后的纯化GFP
提示：
1）用PBS溶液将待测样品1、2、3分别稀释5倍体积及10倍体积，每种稀释的样品建议制备50 μL；
2）保留未稀释的原浓度样品1、2、3，用于后续测定。

## Slide 4: 实验试剂
试剂：（助教准备，试剂均为2-3人一份）
考马斯亮蓝G-250试剂：每小组用10 mL圆底离心管取8 mL（注意不要污染，使用后交回）
PBS：每小组用1 mL透明离心管取1 mL（注意不要污染，使用后交回）
标准蛋白质溶液：200 μg/mL，每小组用1.5 mL离心管分装0.5 mL（使用后弃去）

## Slide 5: 操作加样表
 | 标准曲线（2条） |  |  |  |  |  | 样品（2条） |  | 
孔号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 待测样品1及其稀释后样品 | 待测样品2及其稀释后 样品 | 待测样品3及其稀释后样品
标准蛋白质溶液/μL | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | — | — | —
待测蛋白质溶液/μL | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5
PBS / μL | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 15 | 15 | 15
考马斯亮蓝G-250/ μL | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
每加入一孔考马斯亮蓝试剂用枪头轻轻吸吹2~3次，使反应溶液混合均匀， 全部加完后，室温放置5 min，用酶标仪测定吸光值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A595nm(1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A595nm(2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A595nm |  |  |  |  |  |  |  |  | 
每人取4条酶标条（每条8孔），按下表平行操作：

## Slide 6: 注意事项
1. 平行操作：同一个样品浓度做2个平行孔，用以减少偶然误差，平行孔必须先后同时加入
2. 加样顺序：所有加样孔在平行操作的前提下横向加完一种试剂再加另一种，有些试剂顺序先后可以互换，有些不可以（原理留给学生思考）。
3. 考马斯亮蓝试剂加一孔就立即混匀，用枪头轻轻吸吹2~3次（注意操作细节），避免产生大量气泡，测定前微孔溶液中心不能有大气泡（学生思考仪器测定原理）。
细节提示：移液器混匀时不要使用第二档，即溶液在枪头内反复洗吹，没有全部吸满和全部打出，注意操作细节可以避免产生大量气泡。

## Slide 7: 注意事项
4. 注意加样细节，要将溶液准确加入微孔底部，学生思考何时不需要更换吸头，何时必须更换吸头。
5. 加入样品溶液时要求蛋白质的吸光值应在标准曲线范围之内，每个样品至少测定两个不同体积（同一体积同样要求做平行点），选一组合适的数据进行计算。（充分利用酶标条的样品孔，在实验记录本上及时记录样品的加样顺序和加样量）
6. 将测定结果填入表格中并计算其平均值。（避免实验结果丢失）
7. 实验如需重做，实验报告里需要列出2次实验的数据，并分析重做原因。

## Slide 8: 数据处理
1．绘制标准曲线：每一点吸光值取平均值，并扣除空白孔的吸光值，以其为纵坐标，每孔标准蛋白质含量（μg）为横坐标，绘制标准曲线。
注意：横、纵坐标正确，尤其是横坐标不要使用浓度或体积单位（学生思考原因）。
2. 计算3个样品的蛋白质浓度：用待测样品溶液的吸光值在标准曲线上查出其对应的蛋白质含量，根据实验中所加入的样品体积计算出蛋白质浓度（μg/mL或mg/mL）。
注意：合理使用浓度单位，如5.5 mg/mL，不要出现5.5 x103 μg/mL，5500 μg/mL等。

## Slide 9: 实验结束需要完成的事情
1. 各组将实验用具洗净收拾好，移液器调到最大刻度，吸头盒补充吸头。
2. 将用过的酶标条、标准蛋白管、样品管中的液体倒掉，扔掉；考马斯亮蓝和PBS交回。
老师检查后学生方可离开